Element oferty

……………………………..

(pieczęć Wykonawcy/ów)

ZESTAWIENIE WYBRANYCH PARAMETRÓW 
OFEROWANYCH NAWIERZCHNI

(do wypełnienia przez Wykonawcę poprzez podanie nazw oferowanych nawierzchni 
oraz konkretnych wartości parametrów)

Nawierzchnia poliuretanowa typu „EPDM”

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa nawierzchni)

| Lp. | Nazwa parametru / jednostka | Dopuszczalna wartość parametru | Wartość parametru oferowanej nawierzchni * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grubość nawierzchni | min. 16 mm |  |
| 2 | Wytrzymałość na rozciąganie | ≥ 0,4 MPa |  |
| 3 | Wydłużenie podczas zerwania | ≥ 40 % |  |
| 4 | Odporność na ścieranie w aparacie Tabera | ≤ 4 g |  |
| 5 | Zmiana barwy, stopnie skali szarej | ≥ 3 |  |
| 6 | Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC | ≤ 3 mm |  |
| 7 | Tłumienie energii w temp. 23ºC, amortyzacja | 35 – 44 % |  |
| 8 | Wydłużenie względne przy rozciąganiu Fmax | ≥ 40 % |  |
| 9 | Wodoprzepuszczalność wg PN EN 14877 | min. 150 mm/h |  |
| 10 | Poślizg (EN 13036-4) Nawierzchnia sucha Nawierzchnia mokra | 80 - 110 55 - 110 |  |
| 11 | Zachowanie piłki odbitej pionowo m/% | ≥ 85 |  |

* należy podać konkretną wartość parametru oferowanej nawierzchni

………………….., dnia…………………..

..................................................................

/podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/